## Slide 1: Installation d’un thermostat connecté Sowee avec radiateurs électriques
Guide étape par étape

## Slide 2: Matériel nécessaire
- Thermostat connecté Sowee
- Modules relais Sowee et capteurs
- Accès au Wi-Fi domestique
- Smartphone ou tablette

## Slide 3: Étape 1 – Branchement des modules relais
- Couper le courant via le disjoncteur principal
- Connecter le module relais : phase, neutre, et fil pilote vers les radiateurs
- Utiliser des dominos ou des wago pour les raccordements

## Slide 4: Étape 2 – Installation de la station Sowee
- Brancher la station sur une prise secteur
- Suivre les instructions à l’écran
- Se connecter au Wi-Fi
- Créer un compte Sowee ou se connecter

## Slide 5
Etape 3 – Appairage relais / station
2 – Confirmation de
l’appairage via l’écran de la station
3- Possibilité de tester les ordres envoyés aux radiateurs (Confort, Eco, Hors-gel)
1- Détection automatique du/des modules relais par la station

## Slide 6: Étape 4 – Positionnement de la Station
- Installer la station dans une pièce de vie
- Éviter les sources de chaleur ou de froid direct

## Slide 7: Étape 5 – Configuration de la programmation
- Créer des plages horaires selon tes besoins
- Définir les températures de confort et d’éco
- Activer la géolocalisation si souhaitée

## Slide 8: Assistance et conseils
- Tutoriels disponibles sur YouTube et site Sowee
- Penser à tester les différents modes du fil pilote
- Contacter le service client Sowee en cas de besoin au 0806 800 444